## Slide 1: 會議主題
【針對ICC系統與中心機房NVR系統間的介接介面與資料欄位】

## Slide 2: ICC Function Block
Intelligent Control Center
AI Edge Device
資料
接收
模組
Opus5G
公總
交通
資料庫
KPI
元件
通訊
傳輸
監控
元件
設備
狀態
監控
元件
交通
路廊
顯示區
交通
數據
元件
CCTV
顯示元件
查詢
統計
模組
管理
模組
交通
資料
計算
模組
智慧
號控
計算
中心機房
NVR
設備狀況(CCTV、NX)
車輛種類、數量
車牌辨識(中仁)
路口車流量
路口停等長度
路口車流速度
路口轉向率(3個路口)
設備狀況
網路延遲(ms)
上行頻寬(Mbps)
下載頻寬(Mbps)
傳輸速率
頻寬使用率
封包遺失率
平均延遲時間
設備可用率
VD動態
路段即時路況動態
路口車流量
路口停等長度
號控秒數

## Slide 3: ICC & NVR
中心機房
NVR
ICC
DB
寫入ICC DB
車輛辨識資料(辨識時間、CCTV編號、車種、物件ID)
車牌辨識資料(辨識時間、CCTV編號、車牌、物件ID)
路口車流量(辨識起始時間、辨識結束時間、CCTV編號、車流量)
路口車輛停等長度(辨識起始時間、辨識結束時間、CCTV編號、車輛停等長度)
路口車速(辨識起始時間、辨識結束時間、CCTV編號、車速)
路口轉向率(辨識起始時間、辨識結束時間、路口編號、直行車路輛、左轉車數量、右轉車數量)
設備狀態(偵測時間、設備編號、設備狀態)
呼叫NVR API
即時影片串流(CCTV編號、帳號密碼)
轉存影片 (CCTV編號、影片時間、長度)
轉存照片 (CCTV編號、影片時間)
網路芳鄰目錄
寫入ICC檔案儲存區
車牌辨識照片(辨識時間-CCTV編號-車牌.jpg)

## Slide 4: 設備狀況
邊緣運算設備
  Edge Device
    硬體設備：正常/故障/異常
    連線狀態：正常/異常
    硬體資源使用率
  CCTV
    攝影機資訊：ID、已錄影時間、已用錄影空間大小、告警、FPS 、輸出流量(Mbps)
    攝影機硬體設備：正常/故障/異常
    攝影機連線狀態：正常/異常
    攝影機記憶卡故障：記憶卡故障、儲存空間已滿
    攝影機外力介入：遭移動、遭蓋布黑畫面
    攝影機鏡頭：雨滴、霧氣、灰塵

## Slide 5: ICC & Opus5G
中心機房
NVR
ICC
DB
寫入ICC DB
傳輸速率(偵測時間、傳輸路經編號、傳輸速率)
頻寬使用率(偵測時間、傳輸路經編號、頻寬使用率)
封包遺失率(偵測時間、傳輸路經編號、封包遺失率)
傳輸延遲時間(偵測時間、傳輸路經編號、傳輸延遲時間)
設備狀態(偵測時間、設備編號、設備狀態)
網路芳鄰目錄

## Slide 6: ICC 資料匯入方式
由各資料提供者(瑞視、Opus5G) 依照議定資料庫欄位，自動寫入 ICC DB。
  車輛辨識(資料及照片)
  車牌辨識(資料及照片)
  路口車流量
  路口停等長度
  路口車流速度
  路口轉向率(3個路口)
  設備狀態、網路狀態
ICC 另外需要之資料，透過雙方議定API 呼叫，傳回所需資料，如：
  調閱尚未回傳 NVR 資料
  查詢照片將資料匯回另存檔案
  查詢影像資料並將查詢結果匯回

## Slide 7: ICC 建構基本資料檔
ICC 建構基本資料檔
  設備基本資料
  機房基本資料
  路口基本資料
  機房設備配置
  路口設備配置

## Slide 8: KPI_2.縮短尖峰時段北上幹道之旅行時間
標準：用路人全年可節省12,000小時
驗證方式：
  計算說明：
    利用公路總局「交通資料庫」的數據來推算旅行時間
    路段即時路況 【資料收集時間(DataCollectTime)、路段平均旅行時間(TravelTime)】
  查證方式：
    比對科專計畫機制導入前後的旅行時間差異
  實作：
    尋找有啟動號控時間點之 即時路況(section) 資料 與開始進行 號控時間(約 4 小時) 比對有差異
    計算方式_旅行時間
    全年旅行時間比對
    計算出 全年可節省 12,000 小時 ?

## Slide 9: KPI_3.提升旅行時間價值之管理效益
標準：每年時間價值節省達550萬元
驗證方式：
  計算說明：
    經由事前事後車流量與路段旅行時間進行評估
  查證方式：
    交通部運研所交通建設計畫經濟效益評估手冊進行驗證
  實作：
    先行計算旅行時間，之後再依照【108年經效評估手冊(110年行車成本參數更新後整理版本)】
    找 米勒 問公式及計算

## Slide 10: KPI_4.提升場域範圍內5G網路峰值速率與頻譜效率
標準：在規劃場域範圍POS階段，5G終端(路側設備)與中心機房的線路穩定度大於90%以上
驗證方式：
  計算說明：
    偵測機房端與5G終端網路連通成功次數比重
  查證方式：
    網路連通性偵測成功次數佔該總偵測次數比例。
  實作：
    每日【 統計機房端與各5G，每隔? 秒ping 結果 成功( 線路代號、日期時間、結果) /統計機房端與各5G，每隔? 秒ping 結果 (成功+ 失敗 ) ( 線路代號、日期時間、結果) 】 寫入每日成功率
    查證時，可依照抽查篩選日期、線路 即使統計 成功率 (預計 2 月)

## Slide 11: KPI_2.解決城鄉或區域的交通壅塞與不便
標準：全年連續假期尖峰時段每小時通過車流量提升大於300輛次
驗證方式：
  計算說明:
    1.利用公路總局「交通資料庫」的數據來推算連續假期每小時通過車流量
    2.每輛大客車、大貨車以1.5輛次計算
  查證方式:
    比對科專計畫機制導入前後的連續假期每小時通過車流量
  實作：
    連續假期尖峰時段
      無智慧號控 & 有智慧號控
      方案一
        VD：機車+小車車輛數 + (大車車輛數) * 1.5
      方案二
        影像辨識結果 (辨識起始時間、辨識結束時間、CCTV編號、車種+車輛數)
          智慧影像辨識結果：機車、小車車輛數 + (大車車輛數) * 1.5
          智慧影像辨識結果：機車、小車車輛數 + (大客車車輛數 + 大貨車車輛數) * 1.5

## Slide 12: KPI_6.提升AI影像辨識較VD偵測器之準確率
標準：AI影像辨識準確率高於VD偵測器20%以上
驗證方式：
  計算說明:
    收集場域範圍內之車流交通參數資料
  查證方式:
    比對公路總局「交通資料庫」與AI影像辨識的各車種車輛數
  實作：
    同一時段
      VD點
        VD結果 vs VD點現場拍攝影像，人工比對辨識準確率
      智慧影像辨識點
        智慧影像辨結果 vs CCTV 錄影影像，人工比對辨識準確率
    ** 因現有 VD 與 CCTV 架設點非同一地點

## Slide 13: KPI_7.提升不同交通情境下(白天/夜間)之影像辨識率
標準：白天情境下之AI影像辨識率皆高於90%以上；夜間情境下之AI影像辨識率皆高於80%以上
驗證方式：
  計算說明:
    收集試煉期間，試煉場域的錄影影片與智慧影像辨識結果來進行比對，並區分白天與夜間兩種情境
  查證方式:
    白天與夜間各以20分鐘為驗證時間，將錄影影片與智慧影像辨識結果，比對大車、小車的數量差異
  實作：
    區分白天、晚上兩個時段
    智慧影像辨識點
      智慧影像辨結果 vs CCTV 錄影影像，人工比對辨識準確率

## Slide 14: KPI_8.提升AI影像偵測轉向車流量偵測之準確率
標準：AI影像偵測北上轉向(左轉、右轉)車流量辨識率皆高於80%以上
驗證方式：
  計算說明:
    收集試煉期間，試煉場域的錄影影片與智慧影像辨識結果來進行比對，並區分白天與夜間兩種情境
  查證方式:
    單次綠燈時段，針對路口北上方向車流，將錄影影片與智慧影像辨識結果，比對該路口直行車、左轉車、右轉車的數量差異
  實作：
    三個地點
      某一時段
        智慧影像辨結果 vs CCTV 錄影影像，人工比對辨識準確率

## Slide 15: KPI_9.提升Edge端AI影像辨識邊緣運算處理速度
標準：物件辨識的處理時間小於10秒
驗證方式：
  計算說明:
    收集試煉期間，路口物件辨識處理運算花費時間
  查證方式:
    針對本計畫的物件辨識種類，收集路口物件辨識處理運算花費時間，檢查每項物件辨識花費時間是否低於10秒
  實作：
    錄影照片：18:00:00.050
    辨識結果：產出時間(18:00:00.080)、物件ID、哪種車
    ==>18:00:00.080 - 18:00:00.050 = 30ms
Notes: 錄影照片：18:00:00.050
辨識結果：產出時間(18:00:00.080)、物件ID、哪種車
==>18:00:00.080 - 18:00:00.050 = 30ms

## Slide 16: KPI_10.提升特殊車種族群偵測效率
標準：選定錄存影像時間，以匯出影片與照片(人工驗證、肉眼比對)
驗證方式：
  計算說明:
    收集試煉期間，試煉場域的錄影影片與智慧影像辨識結果來進行比對
  查證方式:
    以20分鐘為驗證時間，將錄影影片與智慧影像辨識結果，比對：
    1.監視圈的四個路口：機車、小車、大車、大貨車、大客車
    2.中仁隧道：大型重型機車(>250cc，黃底黑字車牌、紅底白字車牌)
  實作：
    地點如上
      智慧影像辨結果 vs CCTV 錄影影像，人工比對辨識準確率

## Slide 17: KPI_服務體驗人次
標準： 11.連續假期尖峰時段每小時服務體驗人次大1,000人次
驗證方式：
  計算說明:
    1.利用公路總局「交通資料庫」的數據來推算通過本試煉場域的每小時車流量
    2.每一台小車平均以2個服務體驗人次來計算
    3.每一台大客車平均以10個服務體驗人次來計算
    4.每一台大貨車、機車平均以1個服務體驗人次來計算
  查證方式:
    於連續假期北上尖峰時段，計算每小時的車流量(=服務體驗人次)
  實作：
    選一個連續假期
      VD 統計值 (備案：智慧影像辨結果 )

## Slide 18: KPI_服務滿意度
標準： 12.針對場域範圍內在連續假期尖峰時刻內監管機關對於透過AIoT平台管理路廊順暢服務效率較導入服務前提升10%流率以上
驗證方式：
  計算說明:
    利用公路總局「交通資料庫」的數據來推算連續假期的車速
  查證方式:
    比對科專計畫機制導入前後的連續假期每小時的車速
  實作：
    選一個連續假期
      無智慧號控 & 有智慧號控
        VD 的車速

## Slide 19
KPI驗證查詢畫面
5G整合AIoT應用於智慧交通控制與管理平台KPI查證
查證類別
下拉選單
匯出結果
報告清單
報告序號 | 報告上傳日期 | 連結URL

## Slide 20
5G整合AIoT應用於智慧交通控制與管理平台KPI查證
查證類別
下拉選單
唯讀
瀏覽台新檔案
上傳

## Slide 21
KPI驗證查詢類別及匯出結果
序號 | 驗證項目 | 匯出結果
1 | 縮短尖峰時段北上幹道之旅行時間 | 統計報表
2 | 提升旅行時間價值之管理效益 | 統計報表
3 | 提升場域範圍內5G網路峰值速率與頻譜效率 | 統計報表
4 | 解決城鄉或區域的交通壅塞與不便 | 統計報表
5 | 提升AI影像辨識較VD偵測器之準確率 | 統計報表、需要人工辨識
6 | 提升不同交通情境下(白天/夜間)之影像辨識率 | 統計報表
7 | 提升AI影像偵測轉向車流量偵測之準確率 | 影片
8 | 提升Edge端AI影像辨識邊緣運算處理速度 | 統計報表
9 | 提升特殊車種族群偵測效率 | 影片、機車照片、THB統計報表 (人工比對)
10 | 連續假期尖峰時段每小時服務體驗人次大1,000人次 | 統計報表
11 | 針對場域範圍內在連續假期尖峰時刻內監管機關對於透過 AIoT平台管理路廊順暢服務效率較導入服務前提升10%流率以上 | 統計報表

## Slide 22
統計報表格式_縮短尖峰時段北上幹道之旅行時間